# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 01.09.2020 r.
# ADRES: Racibórz, ul. ks. Staszica 31/6
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:
Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu
Ilość izb	Ip.	IIp.	IIIp.	Kuchnia	p/pok	łazienka	spiżarka	Uwagi:
2	14,56 m2	---	---	-----	2,99 m2	2,42 m2	-----	Lokal znajduje się na I piętrze
Powierzchnia lokalu
mieszkalna					użytkowa
14,56 m2					19,97 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
Piwnica nr 31/6					5,46 m2
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne
Ogrzewanie					Centralne ogrzewanie
Instalacje					Wodno- kanalizacyjna
					elektryczna
					gazowa

II. ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU: ul. ks. Staszica 31/6
### A) ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA :
Roboty elektryczne :
1. Demontaż lamp wiszących – 2 szt.,
2. Wymiana gniazdek elektrycznych z/u p/t (pokój, kuchnia ) – 4 szt.,
3. Wymiana gniazdek hermetycznych podwójnych – 2 szt.,
4. Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów + szkic rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów oraz oświadczenie dla TAURON – 1 kpl.,
Zakup i montaż urządzeń wyposażenia lokalu:
1. Zakup i montaż muszli – 1 szt.,
2. Zakup i montaż spłuczki – 1 szt.,
3. Zakup i montaż sedesu – 1 szt.,
4. Zakup i montaż zlewozmywaka jednokomorowego z syfonem – 1 szt.,
5. Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej – 1 szt.,
6. Zakup i montaż kuchenki elektrycznej 2 płytowej – 1 szt.,
Roboty instalacyjne:
1. Demontaż zamortyzowanych urządzeń:
  a) Demontaż muszli – 1 szt.,
  b) Demontaż spłuczki – 1 szt.,
  c) Demontaż sedesu – 1 szt.,
  d) Demontaż umywalki – 1 szt.,
  e) Demontaż baterii umywalkowej – 1 szt.,
2. Wykucie bruzd pod wymianę rur wodociągowych o śr. 20 mm. – 4,00 mb.,
3. Wymiana instalacji wodociągowej o śr. 20 mm. – 4,00 mm.,
4. Wykonanie podejść dopływowych o śr. zewn. 20 mm (bojler – 9 szt.,
5. Płukanie i wykonanie próby instalacji wodociągowej – 4,00 mb.,
6. Wymiana instalacji kanalizacyjnej fi 50 – 2 mb.,
7. Wymiana podejścia pcw fi 50 w łazience – 2 szt.,
8. Montaż zaworu 20 mm – 1 szt.,
9. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm – 1 szt.,
10. Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi w ścianach – 4,00 mb.,
11. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo - wapiennej
    na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
    i pianobetonów (do 1 m² w 1 miejscu) - 2,43 m² ,
12. Wywiezienie i utylizacja gruzu - 0,10 m³

Roboty ogólnobudowlane:
1. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych w pokoju i łazience - 2 szt.,
2. Powiększenie otworów drzwiowych w pokoju i łazience (0,56 m²) – 2szt.,
3. Wykonanie nadproży w otworach drzwiowych w łazience i pokoju - 2,80 mb.,
4. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo - wapiennej –1,20 m²,
5. Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2,00 m² w ścianach z cegieł - 2 szt.,
6. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,60 m² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m² malowane i oszklone fabrycznie z kratką nawiewną – 1,60 m²,
7. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6 m² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m² malowane i oszklone fabrycznie – 1,60 m² ,
8. Wymiana progów drzwiowych – 2 szt.,
9. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm – 9,60 m.,
10. Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami – 2 szt.,
11. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych – 1 szt.,
12. Wykucie otworu w ścianie pomiędzy łazienką i p. pokojem – 1 szt.,
13. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (0,14 m x 0,21 m) – 3 szt.,
14. Zakup i montaż nawiewnika okiennego ciśnieniowego – 2 szt.

### B) ZAKRES PRAC WARUNKOWYCH DO WYKONANIA :
Roboty ogólnobudowlane:
1. Demontaż karnisza w pokoju – 1 szt.,
2. Rozbiórka brodzika w łazience – 0,079 m³,
3. Wyrównanie posadzki w łazience po rozbiórce brodzika – 0,53 m².,
4. Uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowej w łazience po rozbiórce brodzika - 0,53 m²,
5. Uzupełnienie posadzki cementowej w łazience po rozbiórce brodzika - 0,53 m²,
6. Uzupełnienie okładzin z płytek na posadzce w łazience po rozbiórce brodzika - 0,53 m²,
7. Uzupełnienie cokolików z płytek ceramicznych po rozbiórce brodzika – 1,50 mb.,
8. Skucie płytek ze ściany w łazience – 2,73 m²,
9. Uzupełnienie tynków wewnętrznych – 2,73 m²,
10. Czyszczenie wykładziny w pokoju – 14,56 m²,
11. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w p. pokoju – 2,99 m²,
12. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych - 1 szt.,
13. Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2,00 m² w ścianach z cegieł -1 szt.,
14. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 2,0 m² malowane wejściowe – 1,80 m² ,
15. Wymiana progów drzwiowych – 1 szt.,
16. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo - wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm – 4,90 m.,
17. Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - 1 szt.,
18. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 77,61 m²,
19. Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe – 57,64 m²,
20. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 57,64m²,
21. Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome – 19,97 m²,
22. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 19,97m²,
23. Dwukrotne malowanie farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem lamperii w kuchni i łazience – 11,13 m²,
24. Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (ościeżnice) – 2,50 m²,
25. Dwukrotne malowanie progów drewnianych i parapetów – 3 szt.,
26. Dwukrotne malowanie grzejników w pokoju i łazience – 1,92 m²,
27. Dwukrotne malowanie rur instalacyjnych (wodociągowych i c. o.) – 15,27 mb.,
28. Dwukrotne malowanie rur instalacyjnych kanalizacyjnych – 2,75 mb.,
29. Ułożenie wykładziny pcw w p. pokoju – 2,99 m²,
30. Ułożenie listew przyściennych PCW w p. pokoju – 5,48 mb.,
31. Wywiezienie i utylizacja gruzu – 0,20 m³.
III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:
2 - miesiące
IV. WARUNKI FINANSOWE:
1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego
  w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu
  nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych
  od Wynajmującego
  z tytułu:
  1. gospodarowania odpadami komunalnymi,
  2. za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
  3. za dostawę do lokalu energii cieplnej,
  4. za dostawę do lokalu gazu,
  5. za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
Remontujący zawrze umowę z:
  1. Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej,
  2. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie
     i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
  3. Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu
W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także
po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:
1. Podstawą wykonania robót będzie umowa na remont i najem lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Robót, o których mowa w pkt. II A wymagają odbioru przez Wynajmującego dokonanego w formie protokolarnej.
VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W/W REMONTU:
1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy z dnia 7- lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Roboty elektryczne muszą zostać wykonane zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych
  i Ochrony Przeciwporażeniowej, przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót.
3. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
4. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte
  w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiarskim.
8. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innych użytkowników, należy
  z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.
9. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony
  w zależności od potrzeb.
10. Remontującego obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów budowlanych i remontowych
  przy śmietnikach (w altanach lub pomieszczeniach śmietnikowych czy kontenerach na odpady komunalne). Odpady komunalne i rozbiórkowe składować należy w zamówionym na ten cel kontenerze lub worku „ BIG – BAG”.
11. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć
  we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
12. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe
  dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie
  od godz.800 do 19 00.
13. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
14. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie technik Dawid Budziak lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego.
15. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
1. protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.
2. protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
3. szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
4. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej,
  z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
5. projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
6. protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
7. powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.
8. przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Protokoły o których mowa w pkt. 15 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające uprawnienia prawem przewidziane, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.
Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr III Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej
pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 22.