# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 01.09.2020 r.
# ADRES: Racibórz, ul. Głubczycka 11/6
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU:
Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu
Ilość izb	Ip.	IIp.	IIIp.	Kuchnia	p/pok	łazienka	spiżarka	Uwagi:
2	16,64 m2	---	---	13,20 m2	1,20 m2	2,10 m2	-----	Lokal znajduje się na II piętrze
Powierzchnia lokalu
mieszkalna					użytkowa
16,64 m2					33,14 m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego
Pomieszczenie gospodarcze nr 6					2,80 m2
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne
Ogrzewanie					Centralne ogrzewanie
Instalacje					Wodno- kanalizacyjna
					elektryczna
					gazowa

II. ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU: ul. Głubczycka 11/6
### A) ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA :
Roboty elektryczne:
1. Demontaż lampy wiszącej w p.pokoju – 1 szt.,
2. Wykucie bruzd pod przewody – 70,00 mb,
3. Ułożenie przewodów YDYP 3 x 1,5 mm2 – 20,00 mb,
4. Ułożenie przewodów YDYP 3 x 2,5 mm2 – 50,00 mb,
5. Zaprawienie bruzd o szer. do 5 cm – 70,00 mb,
6. Wymiana gniazdek wtyczkowych z/u p/t (pokój, kuchnia, p.pokój)
   – 7 szt.,
7. Wymiana gniazdek wtyczkowych z/u p/t hermetycznych podwójnych ( łazienka) - 2 szt.,
8. Wymiana puszek łączeniowych głębokich - 12 szt.,
9. Wymiana wyłącznika zwykłego p/t (p.pokój, kuchnia, łazienka) – 3 szt.,
10. Wymiana wyłącznika seryjnego p/t (pokój) – 1 szt.,
11. Wymiana listwy zaciskowej 12 x 4 mm2 - 1 szt.,
12. Zakup i montaż skrzynki bezpiecznikowej S-8 n/t - 1 szt.,
13. Zakup i montaż wyłącznika różnicowo – prądowego – 1 szt.,
14. Zakup i montaż szyny mostkującej bezp. 6 p. - 1 szt.,
15. Zakup i montaż bezpieczników automatycznych B16A - 4 szt.,
16. Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów + szkic rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów oraz oświadczenie dla TAURON.
 Uwagi:
        Należy wykonać 4 obwody elektryczne:
        - obwód gniazdek w kuchni,
        - obwód gniazdek w pokoju,
        - obwód pod pralkę automatyczną,
        - obwód światła.
Roboty instalacyjne:
Demontaż zamortyzowanych urządzeń, tj.:
1. Zlewozmywak z syfonem – 1 szt.,
2. Muszla ustępowa – 1 szt.,
3. Sedes – 1 szt.,
4. Spłuczka – 1 szt.,
5. Kranu czerpalnego – 1 szt.,
6. Szafka zlewozmywakowa – 1 szt.,
1. Wykucie bruzd – 8 mb.,
2. Wymiana instalacji wodociągowej fi 20 mm – 8 mb.,
3. Wymiana zaworu wodociągowego 1/2” - 1 szt.,
4. Wykonanie podejść wodociągowych pod urządzenia
   fi – 13 szt.,
5. Zakup i montaż wodomierza – 1 szt.,
6. Wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej – 8 mb.,
7. Płukanie instalacji wodociągowej – 8 mb.,
8. Zamurowanie bruzd – 8,00 mb.,
9. Uzupełnienie pasów tynków – 8 mb.,
10. Wymiana instalacji gazowej fi 18 – 8 mb.,
11. Wymiana podejścia fi 18 pod kuchenkę gazową – 1 szt.,
12. Wykonanie podejścia jednostronnego pod gazomierz – 1 szt.,
13. Wymiana zaworu gazowego 1/2” - 1 szt.,
14. Wykonanie kompletnego centralnego ogrzewania etażowego gazowego
    - 1kpl., (Wykonanie obejmuje: wymianę w lokalu instalacji gazowej, wraz z podejściami, zakup i montaż kotła kondensacyjnego, dwufunkcyjnego
    – 1 szt, montaż pompy obiegowej, montaż grzejników konwertorowych
    z zaworami termostatycznymi oraz montaż rur instalacji centralnego ogrzewania miedzianych, wykonanie próby szczelności instalacji wraz
    z urządzeniami na zimno i na gorąco, malowanie rur instalacyjnych, montaż wkładu kominowego spalinowo-powietrznego koncentrycznego
    z blachy kwasoodpornej typu turbo o średnicy 80/125 mm, montaż elementów przyłączeniowych kotła, zakończenie pionowe, wyczystki podłączeniowe, osadniki, odprowadzenie skroplin, kołnierz przeciwdeszczowy, kolana 90 st.,rury proste (spaliny/powietrze
    L=1000 mm) elementy przejściowe (fi 60/100 – 80/125), trójnik przyłączeniowy).
15. Wystąpienie z wnioskiem o przyłączenie instalacji gazowej do lokalu do PGNiG oraz wykonanie dokumentacji technicznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania etażowego gazowego w lokalu - 4 egz.,
16. Sprawdzenie i przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej wraz z urządzeniami – 1 lokal.,
Roboty ogólnobudowlane:
1. Wymiana kratek wentylacyjnych 14x21cm bez żaluzji – 2 szt.,
2. Wymiana drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą (0,90 m. x 2,00 m.)
   – 1 szt.,
3. Demontaż drzwi łazienkowych wraz z ościeżnicą - 1 szt.,
4. Powiększenie otworu drzwiowego w łazience – 0,20 m².,
5. Wymiana nadproża – 1 szt.,
6. Obsadzenie ościeżnicy drzwiowej w otworze w łazience (0,80 m.
   x 2,00 m.) - 1 szt.,
7. Montaż skrzydła drzwiowego łazienkowego z kratką nawiewną i szybą (0,80 m. x 2,00 m.) - 1 szt.,
8. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach szerokości
   do 15 cm – 9,70 mb.,
9. Wymiana okuć drzwiowych (klamki i szyldy) – 2 kpl.,
10. Wymiana progów – 2 szt.,
11. Rozbiórka trzonu kuchennego kaflowego do 1 m³ - 1 szt.,
12. Rozbiórka pieca kaflowego pokojowego do 1 m³ - szt.,
13. Uzupełnienie miejsc w posadzce po zdemontowanych piecach kaflowych węglowych – 1,50 m².,
14. Wykonanie otworu nawiewnego w ścianie zewnętrznej o wymiarach
    0,14 m. x 0,14 m. – 1 szt.,
15. Obsadzenie kratek wentylacyjnych o wymiarach 0,14 m. x 0,14 m.
    w ścianach z cegieł ( kratka wewnętrzna z regulowanym napływem powietrza) - 2 szt.,
16. Wykonanie oraz montaż barierek ochronnych w oknach – 2 szt.,
17. Wymiana naświetla w ścianie pomiędzy kuchnią i łazienką (0,56 m. x 0,77 m. ) - 1 szt.,
18. Sprawdzenie tynku na suficie oraz skucie odspojonych fragmentów
    – 1,50 m².,
19. Uzupełnienie tynków na suficie – 3,10 m².,
20. Wywiezienie i utylizacja gruzu – 1,51 m³.,

### B) ZAKRES PRAC WARUNKOWYCH DO WYKONANIA :
Roboty ogólnobudowlane:
1. Zerwanie wykładziny podłogowej pcw w pokoju, kuchni i p.pokoju
   – 31,04 m².,
2. Zerwanie listew przyściennych – 34,04 mb.,
3. Wykonanie tynków uzupełniających na stykach z listwami, opaskami
   – 34,04 mb.,
4. Naprawa i dopasowanie stolarki drzwiowej - 1 szt.,
5. Naprawa, dopasowanie skrzydła oraz naprawa zamka w drzwiach pokojowych – 1 szt.,
6. Naprawa tynków na ścianach – 1,50 m2.,
7. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 126,68 m2 .,
8. Skasowanie zacieku na suficie w łazience – 1,00 m2.,
9. Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie – 126,68 m2.,
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 33,14 m2.,
11. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 93,54 m2.,
12. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem – 24,79 m2.,
13. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej z ościeżnicami – 9,70 m2.,
14. Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów
    o powierzchni do 0,52 m2 - 4 szt.,
15. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur o średnicy do Ø50
    – 88,60 mb.,
16. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur kanalizacyjnych o średnicy
    Ø 100 – 2,89 mb.,
17. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładziny z tworzyw sztucznych - 31,04 m2.,
18. Zakup i przyklejenie wykładziny PCW – 31,04 m2.,
19. Zakup i przyklejenie przypodłogowych listew PCW – 34,04 mb.,
20. Naprawa posadzki w łazience - 1 msc.,
21. Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem posadzki cementowej w łazience – 2,10 m2.
III. TERMIN WYKONANIA REMONTU:
6 - miesiące
IV. WARUNKI FINANSOWE:
1. Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie na własny koszt, a po zakończeniu najmu zobowiązany będzie do zdania lokalu mieszkalnego w stanie nie pogorszonym od stanu określonego
  w protokole przekazania lokalu.
2. Remontujący nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji mieszkaniowej.
3. W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu
  nie uiszcza czynszu, zobowiązany będzie wyłącznie do uiszczania opłat niezależnych
  od Wynajmującego
  z tytułu:
  1. gospodarowania odpadami komunalnymi,
  2. za dostawę do lokalu energii elektrycznej,
  3. za dostawę do lokalu energii cieplnej,
  4. za dostawę do lokalu gazu,
  5. za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.
Remontujący zawrze umowę z:
  1. Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej,
  2. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie
     i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,
  3. Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu
W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także
po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

V. PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:
1. Podstawą wykonania robót będzie umowa na remont i najem lokalu mieszkalnego.
2. Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.
3. Robót, o których mowa w pkt. II A wymagają odbioru przez Wynajmującego dokonanego w formie protokolarnej.
VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA W/W REMONTU:
1. Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy z dnia 7- lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Roboty elektryczne muszą zostać wykonane zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych
  i Ochrony Przeciwporażeniowej, przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót.
3. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
4. Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.
5. W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.
6. Roboty remontowe ingerujące w części wspólne nieruchomości jak również inne roboty nie ujęte
  w niniejszym załączniku wymagają odrębnej pisemnej zgody Wynajmującego i bez uzyskanej zgody nie mogą być rozpoczęte.
7. Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać z Mistrzem Kominiarskim.
8. W przypadku konieczności czasowego pozbawienia dopływu wody innych użytkowników, należy
  z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić ich o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody.
9. Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają strony
  w zależności od potrzeb.
10. Remontującego obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów budowlanych i remontowych
  przy śmietnikach (w altanach lub pomieszczeniach śmietnikowych czy kontenerach na odpady komunalne). Odpady komunalne i rozbiórkowe składować należy w zamówionym na ten cel kontenerze lub worku „ BIG – BAG”.
11. Wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie robót lub na ich skutek należy usunąć
  we własnym zakresie i na własny koszt w terminie natychmiastowym.
12. Prace należy prowadzić nie zakłócając porządku domowego a roboty, które mogą być uciążliwe
  dla innych lokatorów ze względu na towarzyszący im hałas należy wykonywać w dni powszednie
  od godz.800 do 19 00.
13. Klatkę schodową wraz z otoczeniem budynku należy w trakcie robót utrzymać w czystości.
14. Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Wynajmującego sprawować będzie technik Marcin Ciuberek lub inna osoba wskazana przez Wynajmującego.
15. Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:
1. protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.
2. protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
3. szkic przebiegu instalacji elektrycznej,
4. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej,
  z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
5. projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w przypadku budowy, przebudowy, zmiany usytuowania instalacji),
6. protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,
7. powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.
8. przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Protokoły o których mowa w pkt. 15 ppkt a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające uprawnienia prawem przewidziane, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.
Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr I Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 25.