ZAŁĄCZNIK NR 4 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.01.2015 R.

- DANE ADRESOWE:

ul. Mysłowicka 4/7

| INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU: |
| --- |
| 1. | Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu | Ilość izb | powierzchnia w m2 |
|  |  |  | Ip. | IIp. | IIIp. | kuchnia | p.p. I | p.p. II | łazienka | Uwagi: |
|  |  | 3 | 10,22 | 18,20 | - | 14,13 | 4,89 | - | 2,65 | Lokal znajduje się na II piętrze |
| 2. | Powierzchnia lokalu | mieszkalna | użytkowa |
|  |  | 28,42 m2 | 50,09 m2 |
| 3. | Powierzchnia pomieszczenia przynależnego | Piwnica nr 4/7 | 8,69 m2 |
| 4. | Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne | Ogrzewanie | c.o. miejskie - opomiarowane |
|  |  | Instalacje | wodno - kanalizacyjna |
|  |  |  | elektryczna |
|  |  |  | gazowa |

- ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU:

Roboty elektryczne:

- Wymiana instalacji elektrycznej w całym lokalu  - wykonanie trzech obwodów, pralka, kuchnia gniazdka, gniazdka - wymiana przewodów - YDYP 3 x 2,5 mm2 - 36,00 mb.

- Wymiana instalacji elektrycznej w całym lokalu  - oświetlenie - wymiana przewodów                        - YDYP 3 x 1,5 mm2 - 60,00 mb.

- Wymiana gniazdka „hermetycznego” podwójne - 1szt.

- Wymiana gniazdka „hermetycznego” pojedyncze p/t - 1szt.

- Wymiana gniazdek p/t z bolcem ochronnym - 9 szt.

- Wymiana puszki łącznikowej Ø 70 głębokiej - 12 szt.

- Wymiana wyłącznika zwykły p/t - 3 szt.

- Wymiana wyłącznika seryjnego p/t - 2 szt.

- Montaż obudowy S-6 - 1 szt.

- Montaż bezpieczników automatycznych B-16A - 3 szt.

- Montaż szyny mostkującej 3 poz. - 1 szt.

- Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów                      z oświadczeniem dla TAURON.

Roboty instalacyjne i ogólnobudowlane:

- Demontaż zamortyzowanych urządzeń (szafka zlewozmywakowa - 1 szt., kuchenka gazowa             4 palnikowa z piekarnikiem - 1 szt., szafka kuchenna – 1 szt., piec gazowy wieloczerpalny - 1 szt.).

- Demontaż ze ścian boazerii w przedpokoju - 19,93 m2 - 7 r-g.

- Demontaż sufitu podwieszanego w łazience i przedpokoju - 7,46 m2 - 4 r-g.

- Wymiana instalacji  gazowej w lokalu Ø 20 - 14 mb.

- Montaż zaworu gazowego 1/2 " - 1 szt.

- Wymiana podejścia instalacji kanalizacyjnej w kuchni Ø 50 - 1,00 msc.

- Sprawdzenie i przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej.

- Skucie płytek ceramicznych z podłogi w kuchni - 4,34 m2.

- Uzupełnienie i wyrównanie posadzki w kuchni - 4,34 m2.

- Uzupełnienie podłogi z płytek ceramicznych w kuchni - 6,89 m2.

- Wykonanie cokołu z płytek ceramicznych w kuchni i przedpokoju  - 21,94 mb.

- Skucie płytek ceramicznych z parapetu w kuchni - 0,68 m2.

- Uzupełnienie płytek ceramicznych na parapecie w kuchni - 0,68 m2.

- Demontaż kratek wentylacyjnych w kuchni oraz zakup i osadzenie nowych  - 2 szt.

- Zerwanie przypodłogowych listew PCW w przedpokoju  - 7,06 mb.

- Demontaż przypodłogowych listew PCW w małym pokoju - 13,18 mb.

- Wymiana ościeżnic drzwiowych w kuchni i pokojach na ościeżnice stałe z MDF - 3 szt.

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych w kuchni, pokojach  i łazience - 4 szt.

- Zakup i montaż nawiewnika ciśnieniowo – mechanicznego w kuchni  i pokojach - 3 szt.

- Przygotowanie powierzchni ścian całego mieszkania pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 129,16 m2.

- Przygotowanie powierzchni sufitów całego mieszkania pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 50,09 m2.

- Dwukrotne malowanie emulsyjne sufitów całego mieszkania - 50,09 m2.

- Dwukrotne malowanie emulsyjne ścian całego mieszkania - 120,20 m2.

- Dwukrotne malowanie olejne lamperii w kuchni (przy osprzęcie kuchennym) z dwukrotnym szpachlowaniem  - 8,96 m2.

- Dwukrotne malowanie olejne ościeżnic drzwiowych w łazience  - 1 szt.

- Dwukrotne malowanie olejne balustrady balkonowej – 1 szt.

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacji gazowej  - 14,00 mb.

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacji centralnego ogrzewania - 10,10 mb.

- Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych  - 3 szt.

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacji wodnej - 2,0 mb.

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacji kanalizacyjnej - 3,17 mb.

- Mycie skrzydeł drzwiowych wejściowych oraz w kuchni łazience i pokojach - 5 szt.

- Czyszczenie oraz mycie okien i drzwi balkonowych PCW po zakończeniu robót - 3 szt.

- Czyszczenie i dezynfekcja wanny, umywalki, szafki umywalkowej, muszli, sedesu, zlewozmywaka, baterii wannowej,  baterii umywalkowej i baterii zlewozmywakowej po zakończeniu robót - 6 r-g.

- Czyszczenie i dezynfekcja podłogi z płytek ceramicznych w kuchni, łazience i przedpokoju             po zakończeniu robót - 14,03 m2.

- Czyszczenie wykładziny podłogowej w pokojach - 29,07 m2.

- Czyszczenie ścian z płytek ceramicznych w łazience po zakończeniu robót - 16,20 m2.

- Zakup i położenie na kleju przypodłogowych listew PCW w dużym pokoju - 16,82 mb.

- Montaż zdemontowanych  przypodłogowych listew PCW w małym pokoju  - 13,18 mb.

- Zakup i wymiana syfonu do zlewozmywak dwukomorowego - 1 szt.

- Zakup oraz wymiana pieca gazowego 4-ro palnikowego - 1 szt.

- TERMIN WYKONANIA REMONTU:

3 miesiące

- WARUNKI FINANSOWE:

  - Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie  na własny koszt.

  - W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu zobowiązany będzie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi,

- za dostawę do lokalu energii elektrycznej,

- za dostawę do lokalu energii cieplnej,

- za dostawę do lokalu gazu,

- za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.

  - Remontujący niezwłocznie zawrze umowę z:

- Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej

- Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków,

- Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu

  - W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

- PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

    - Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.

    - Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.

    - Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

- OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

- Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.

- Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75, Poz. 690).

- Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.

- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

- W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

- Bez zgody wynajmującego  remontujący nie może rozpocząć robót remontowych ingerujących w części wspólne nieruchomości.

- Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać 
z Mistrzem Kominiarskim.

- Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają  strony 
w zależności od potrzeb.

- Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor nadzoru.

- Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia           w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:

  - protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.

  - protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,

  - szkic przebiegu instalacji elektrycznej,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

  - projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

  - protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,

  - powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.

  - przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

- Protokoły o których mowa w pkt. 10 ppkt. a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.

VII

Dodatkowe informacje udzielane są przez  Zespół Administracyjny Nr II Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 21