ZAŁĄCZNIK NR 6 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.01.2015 r.

- DANE ADRESOWE:

ul. Opawska 72-72b kl. 72b lok. 4

| INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU: |
| --- |
| 1. | Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu | Ilość izb | powierzchnia w m2 |
|  |  |  | Ip. | IIp. | IIIp. | kuchnia | p.p. | spiżarka | łazienka | Uwagi: |
|  |  | 3 | 22,36 | 20,58 | - | 20,56 | 6,69 | 0,82 | 4,53 | Lokal znajduje się na II piętrze |
| 2. | Powierzchnia lokalu | mieszkalna | użytkowa |
|  |  | 42,94 m2 | 75,54 m2 |
| 3. | Powierzchnia pomieszczenia przynależnego | Piwnica nr 72b/4 | 6,98 m2 |
| 4. | Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne | Ogrzewanie | etażowe węglowe |
|  |  | Instalacje | elektryczna |
|  |  |  | gazowa |
|  |  |  | wodno-kanalizacyjna |

- ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU:

Roboty elektryczne:

- Podniesienie gniazdek znad kaloryferów (duży pokój) - 2 szt.

- Wymiana gniazdka hermetycznego podwójnego (łazienka) - 1 szt.

- Wymiana  wyłącznika pojedynczego (łazienka - 1 szt., kuchnia - 2 szt.) - 3 szt.

- Wymiana puszki o średnicy 60 (łazienka) - 1 szt.

- Likwidacja wystających przewodów na ścianie i wymiana gniazdka p/t bez uziemienia (mały pokój) - 3 szt.

- Wymiana gniazdka p/t z uziemieniem - 3 szt.

- Wymiana pierścieni w puszkach - 8 szt.

- Wymiana zabezpieczenia na skrzynkę S-6  + bezpieczniki + wymiana kabla zasilającego.

- Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów             z oświadczeniem dla TAURON.

Roboty instalacyjne i ogólnobudowlane:

- Wymiana instalacji wodnej ϕ20 - 10 mb

- Przerobienie podejścia kanalizacyjnego pod wannę - 1 szt.

- Zakorkowanie instalacji gazowej (1/2'' - 1 szt., 3/4''- 1 szt. ) - 2 szt.

- Demontaż płyty pomiędzy  pokojami - 1 r-g - 33,50 zł

- Skucie płytek ceramicznych z naprawą podłoża (łazienka) - 2 r-g - 4,53 m2.

- Demontaż zamortyzowanych urządzeń (szafka zlewozmywakowa, bateria wannowa).

- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych - 3,17 m2.

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów całego mieszkania pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności –    237,74 m2.

- Dwukrotne malowanie emulsyjne sufitów całego mieszkania –75,54 m2.

- Dwukrotne malowanie emulsyjne ścian całego mieszkania – 162,20 m2.

- Dwukrotne malowanie olejne lamperii w kuchni (przy osprzęcie kuchennym) i w łazience z jednokrotnym szpachlowaniem - 15,98  m2.

- Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej - 12,42  m2.

- Dwukrotne malowanie stolarki okiennej (pokoje, kuchnia, łazienka) oraz uzupełnienie okitowania - 7 szt. - 12,42 m2.

- Dwukrotne malowanie parapetów okiennych (pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarnia) - 2,95 m2.

- Szklenie ram drewnianych (pęknięte szyby w oknach dużym i małym pokoju, szyba                      w drzwiach) - 0,56 m2.

- Dopasowanie skrzydeł okiennych - 7 szt.

- Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej (pokoje, kuchnia, łazienka) - 7,70 m2.

- Dwukrotne malowanie ościeżnic drzwiowych - 7,92 m2.

- Wymiana skrzydła drzwiowego (spiżarnia, wejściowe) wraz z ościeżnicą - 2 szt.

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych (pokoje, łazienka, kuchnia) - 4 szt.

- Wymiana szyldów i klamek w drzwiach (kuchnia) - 4 szt.

- Zakup i wymiana sedesu - 1 szt.

- Zakup i wymiana miski ustępowej – 1 szt.

- Zakup i wymiana spłuczki – 1 szt.

- Zakup i wymiana zlewozmywaka– 1 szt.

- Zakup i wymiana baterii zlewozmywakowej – 1 szt.

- Zakup i wymiana kratki wentylacyjnej 14 x 21 cm (kuchnia, łazienka) - 2 szt.

- Zerwanie wykładziny podłogowej z PVC (pokoje, kuchnia, spiżarnia i przedpokój) - 71,01m2.

- Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę z PVC - 75,54 m2.

- Ułożenie  wykładziny podłogowej z PVC (pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarnia i przedpokój) - 75,54 m2.

- Zerwanie listew przyściennych drewnianych (pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, przedpokój) - 70,67 mb.

- Ułożenie listew przyściennych z PVC (pokoje, kuchnia, spiżarnia, przedpokój) ~ 68,97 mb.

- Malowanie farbami olejnymi rur - 61,76 mb.

- Wymiana okna drewnianego na okno z PVC (spiżarka) - 1 szt. -  0,58 x 1,34 = 0,78 m2.

- TERMIN WYKONANIA REMONTU:

3 - miesiące

- WARUNKI FINANSOWE:

  - Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie  na własny koszt.

  - W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu zobowiązany będzie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi,

- za dostawę do lokalu energii elektrycznej,

- za dostawę do lokalu gazu,

- za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.

  - Remontujący niezwłocznie zawrze umowę z:

- Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej

- Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu

  - W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

- PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

    - Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.

    - Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.

    - Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

- OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

- Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.

- Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75, Poz. 690).

- Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.

- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

- W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

- Bez zgody wynajmującego  remontujący nie może rozpocząć robót remontowych ingerujących w części wspólne nieruchomości.

- Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać 
z Mistrzem Kominiarskim.

- Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają  strony 
w zależności od potrzeb.

- Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor nadzoru.

- Przed przystąpieniem do wymiany stolarki okiennej, należy przedłożyć w siedzibie Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 zgodę Konserwatora Zabytków 
na przeprowadzenie wymienionych wyżej prac.

- Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia           w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:

  - protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.

  - protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,

  - szkic przebiegu instalacji elektrycznej,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

  - projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

  - protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,

  - powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.

  - przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

12. Protokoły o których mowa w pkt. 11 ppkt. a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.

VII.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr III Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 25